## Slide 1
- Система V.V.T. (переменные фазы газораспределения) была обозначена как система MIVEC (Электронноуправляемая система переменных фаз газораспределения Mitsubishi).
- Предусмотрены звездочки привода системы V.V.T. для обоих распределительных валов: впускных и выпускных клапанов.
- Эта система V.V.T. осуществляет оптимальную настройку газообмена во всем диапазоне частот и нагрузок двигателя.
1. Увеличение мощности и вращающего момента при любом скоростном режиме
2. Улучшенная стабильность холостого хода
Система MIVEC
Датчик положения
коленчатого вала
Клапан управления маслом
Исп. м-м MIVEC (выпускные клапаны)
ECU
Датчик распредвала
Исп. м-м MIVEC (вп.кл.)
Нагрузка
1. Обзор
Газораспределение (4B1)
13B-01

## Slide 2
- В корпусе звездочки привода находится ротор с лопастями, который поворачивается под действием давления масла, подаваемого управляющим клапаном, что обеспечивает требуемое изменение фаз газораспределение.
Система MIVEC
2. Звездочки привода VVT
Газораспределение (4B1)
13B-01

## Slide 3
- Применяются полые распределительные валы.
- На концах распределительных валов установлены унифицированные чувствительные элементы для определения положения вала.
- В распределительных валах предусмотрены масляные каналы для подвода давления масла от управляющего клапана к звездочкам V.V.T.
Система MIVEC
3. Распределительный вал
Газораспределение (4B1)
13B-01

## Slide 4
- Звездочка системы V.V.T. изменяет фазы газораспределения при повороте лопастного ротора под действием давления масла от управляющего клапана.
- При остановке двигателя, давление масла заставляет переместиться золотник управляющего клапана переместиться в положение, соответствующее наиболее поздней фаза газообмена.
- Управляющий клапан подает давление масла либо к камере запаздывания, либо к камере опережения при непрерывном изменении фаз газообмена распределительного вала либо в сторону их опережения, либо запаздывания.
Система MIVEC
4. Звездочка привода
Газораспределение (4B1)
13B-01

## Slide 5
- Управляющий клапан электромагнитного типа изменяет расход масла, проходящего через звездочку привода V.V.T и лопастной ротор.
- Управляющий клапан срабатывает по сигналу блока управления двигателем (ECU).
Система MIVEC
5. Управляющий клапан
От масляного насоса
Слив
Слив
O-прокладка
Втулка клапана
Пружина плунжера
Золотник
Катушка
Обмотка
Клемма
Ось
Плунжер
Заглушка
Ярмо
Кронштейн
К/от
распределительному
валу
Газораспределение (4B1)
13B-01

## Slide 6
- Оба распределительных вала управляются независимо.
 | Начальная фаза | Направление управления
Исполнительный механизм системы MIVEC (ВПУСК) | Макс. запаздывание | В сторону опережения
Исполнительный механизм системы MIVEC (ВЫПУСК) | Макс. опережение | В сторону запаздывания
Угол поворота
Перекрытие клапанов
Фаза смещения выпуска 40 градусов
При максимальном запаздывании
Фаза смещения впуска
35 градусов
При максимальном опережении
Система MIVEC
6. Управление системой MIVEC
- Звездочка привода вала выпускных клапанов имеет встроенную пружину. При остановке двигателя, настройка (газообмен) выпускных клапанов перемещается в максимально раннее положение (начальное состояние). А настройка (газообмен) впускных клапанов – в максимально позднее положение.
Газораспределение (4B1)
13B-01

## Slide 7
Система MIVEC
6. Управление системой MIVEC
Газораспределение (4B1)
13B-01
Notes: Higher torque
The intake valve closing timing is advanced to ensure sufficient air volume.
The exhaust valve opening timing is retarded for higher expansion ratio (improved cycle efficiency)
Higher output
The intake valve closing is retarded to synchronize the intake air pulsation for larger air volume.
High fuel economy
The valve overlap has been eliminated to stabilize the combustion at idling.
(Initial valve of valve timing)
High fuel economy
The valve overlap has been increased to reduce pumping loss.
The exhaust valve opening timing is retarded for higher expansion ratio.

## Slide 8
Обороты двигателя
Нагрузка
Подъем выпускного клапана
начальное положение при максимальном опережении
Подъем клапана
Угол поворота
Низкий расход топлива
Стабильность холостого хода вследствие отсутствия перекрытия клапанов.
Нет перекрытия
Система MIVEC
6. Управление системой MIVEC
Газораспределение (4B1)
13B-01
Подъем впускного клапана
Начальное положение
при максимальном запаздывании
Notes: Knowledge transfer :
See the figure

## Slide 9
Обороты двигателя
Нагрузка
Подъем выпускного клапана
Начальное положение
Retard
Подъем впускного клапана
Начальное положение
Опережение
Высокий момент
Впускные клапаны находятся в фазе опережения. Время расширения увеличивается за счет запаздывания открытия выпускного клапана.
Угол поворота
Подъем клапана
Запаздывание
Система MIVEC
6. Управление системой MIVEC
Газораспределение (4B1)
13B-01
Notes: Knowledge transfer :
See the figure

## Slide 10
Обороты двигателя
Нагрузка
Перекрытие клапанов
Угол поворота
Подъем впускного клапана
Начальное положение
Опережение
Подъем выпускного клапана
Начальное положение
Запаздывание
Подъем клапана
Низкий расход топлива
Насосные потери снижаются за счет увеличения перекрытия клапанов
Система MIVEC
6. Управление системой MIVEC
Газораспределение (4B1)
13B-01
Notes: Knowledge transfer :
See the figure

## Slide 11
Обороты двигателя
Нагрузка
Подъем выпускного клапана
Подъем клапана
Угол поворота
Высокая мощность
Увеличение наполнения за счет резонансных явлений пульсирующего потока вследствие запаздывания фазы впускного клапана.
Система MIVEC
6. Управление системой MIVEC
Подъем впускного клапана
Начальное положение
при максимальном запаздывании
Газораспределение (4B1)
13B-01
Notes: Knowledge transfer :
See the figure

## Slide 12
- Число зубьев датчика положения коленчатого вала : 36 зубьев (включая «пропущенные» зубья (3))
- Датчики положения распределительных валов: впускных и выпускных клапанов – применение магниторезистивных элементов
Датчики положения коленчатого и распределительных валов
Датчик положения
коленчатого вала
Датчик положения вала
впускных клапанов
Датчик положения вала
выпускных клапанов
Газораспределение (4B1)
13B-01

## Slide 13
Датчики положения коленчатого и распределительных валов
Газораспределение (4B1)
13B-01